Введение

Испарение происходит с интенсивным поглощением тепла, поэтому вода, охлаждающаяся без него, охлаждается медленней, чем с ним.

Актуальность: Если с помощью малого количества примесей можно замедлять или ускорять испарение, то можно контролировать испарение в больших водоемах.

Цель: Исследовать зависимость интенсивности испарения воды от поверхностных пленок на воде.

Задачи:

- Выяснить, какие факторы влияют на интенсивность испарения.

- Сравнить изменение температуры воды, которая испаряется, не испаряется (испарению можно помешать при помощи крышки) и водой с примесями, интенсивность испарения которой зависит от самой примеси.

Основная часть:

Мы измеряли температуру воды, которая испаряется, не испаряется (испарению мы мешали при помощи крышки) и воды с примесями, интенсивность испарения которой зависит от примеси. При этом начальная температура воды в обоих случаях одинакова, также одинаковы все остальные условия проведения экспериментов. Температуру мы измеряли при помощи термометров, подключенных к компьютеру системой LabQuest, и программы Logger Lite 1.6.1. Вода остывала в кюветах с площадью поверхности 3*10-3 м2 и объемом 1,64*10-4 м3.  Мы находили мощность остывания для каждого случая с единицы площади за каждые 5 секунд проведения эксперимента. Мощность остывания складывается из мощности испарения (конвекция над сосудом), которая нам и нужна, и других мощностей (теплопередача, излучение, конвекция возле сосуда). Исключить эти факторы из эксперимента невозможно, но возможно исключить испарение, закрыв сосуд крышкой. После этого мы вычитали из мощности остывания с испарением мощность остывания без испарения, и получали чистую мощность испарения воды при данной температуре. Если вычитать из мощности остывания воды с примесью мощность остывания воды с крышкой, то получим мощность испарения воды с примесью. Эту мощность мы сравнивали с мощностью испарения чистой воды с помощью графиков.

В качестве примесей для образования поверхностных пленок мы использовали подсолнечное масло, эфирный раствор стеариновой кислоты, растворы разных моющих средств, мыльный раствор. При этом некоторые из них замедляли испарение, некоторые – ускоряли, а некоторые не влияли на него.

Рассмотрим графики зависимости мощностей испарения чистой воды и воды с примесями от температуры.

| Примесь | Среднее уменьшение мощности испарения с примесью |
| --- | --- |
| Масло | -7,8% |
| Поверхностная пленка стеариновой кислоты | 0,9% |
| Моющее средство «Миф» | 15,1% |
| Моющее средство «Cif» | 11,8% |
| Моющее средство «Help» (1 эксперимент) | -28,3% |
| Моющее средство «Help» (2 эксперимент) | -14,8% |
| Мыльный раствор (4 мл) | 22,2% |
| Мыльный раствор (8 мл) | 19,0% |

Мы видим, что поверхностная пленка стеариновой кислоты не влияет на скорость испарения. Моющие средства для посуды («Миф» и «Cif»), а также мыльный раствор замедляют испарение. Масло и моющее средство для стекол («Help») ускоряет испарение. Из среднего замедления испарения и графиков можно заметить, что такие примеси, как  «Help», «Миф» и мыльный раствор довольно сильно влияют на скорость испарения, «Cif» и масло влияют гораздо меньше, а пленка стеариновой кислоты не влияет вовсе.

Вывод: С помощью примесей можно довольно сильно влиять на испарение, и, как следствие, можно их применять для контроля испарения. Но примеси могут повлиять не только на испарение, но и на другие процессы.