1. Растворы электролитов (теория).

1.1.Электролиты.

Итак, сначала  разберемся, что же такое электролиты и «с чем их едят».

Электролиты – это вещества, которые подвергаются электролитической диссоциации, и вследствие чего их растворы или расплавы проводят электрический ток.

Также существует ещё одно определение.

Электролиты – вещества, водные растворы ( или расплавы) которых содержат подвижные ионы и вследствии этого проводят электрический ток (Зоммер К., Аккумулятор знаний по химии, 1985 г., стр 89.) .

Наиболее распространенным и широко применяемым растворителем является вода. Кроме неё, но только в меньших масштабах используют жидкий аммиак, а также этанол, ацетон, сероуглерод, бензол и др.

1.2. Электролитическая диссоциация и степени электролитической диссоциации.

Сейчас я хотела бы разобрать, что же такое электролитическая диссоциация, а заодно узнаем, что такое степень диссоциации, а также истинные и кажущиеся значения степени диссоциации.

Электролитическая диссоциация – это распад вещества в расплаве или растворе на свободные составляющие их ионы.

Рассмотрение процесса диссоциации начнем с рассмотрения  электролитических свойств чистой воды. Особенностью строения молекулы Н2О является несимметричное расположение атомов водорода относительно атома кислорода. Молекула воды нелинейна, так как центры ядер атомов лежат в вершинах треугольника. В центре молекулы воды располагается атом кислорода, а на расстоянии 0,096 нм от него – два атома водорода, образуя угол 104,5 о . Электроны, образуя связи О-Н, смещены к более электроотрицательному атому кислорода, в результате чего атомы водорода приобретают эффективные положительные заряды, а сама молекула воды становится полярной. Полярность молекул Н2О объясняет их способность притягиваться друг к другу за счет связи, называемой водородной, и создавать подвижные коротко движущиеся группировки. Водородные связи не настолько сильны, чтобы разорвать и перестроить по-новому молекулы воды, поскольку они в несколько раз слабее связей между атомами водорода и кислорода. Посторонняя частица (ион, молекула или кристалл), попав в воду, может разорвать и замкнуть на себе водородные связи, что способствует растворению этой частицы. Процесс присоединения молекул воды к «чужим» частицам называется гидратированием и является определяющей стадией их растворения. В зависимости от растворяющегося вещества в безводном состоянии его диссоциация протекает по-разному. Так, кристалл соли с ионной структурой, например KCl , попадая в воду, испытывает притяжение к поверхностным ионам полярной молекулы воды, но если ионы притягивают к себе молекулы воды, то последние с такой же силой притягивают к себе ионы растворившейся соли. Одновременно притянутые молекулы воды испытывают толчки со стороны других молекул, находящихся в движении. Этих толчков вместе с тепловыми колебаниями ионов в кристалле оказывается достаточно для отделения ионов от кристалла и перехода их в раствор. Вслед за первым слоем ионов в раствор переходит следующий слой, и таким образом идет постепенное растворение кристалла.

Иначе протекает диссоциация полярных молекул, помещенных в воду. Молекулы воды, притянувшиеся к концам полярной молекулы, вызывают расхождение её полюсов – поляризуют молекулу растворившегося вещества. Такая поляризация в сочетании с колебательным тепловым движением атомов в рассматриваемой молекуле, а также с непрерывным тепловым движением окружающих её молекул Н2О приводит в конечном счёте к распаду полярной молекулы на ионы. Как и в случае растворения ионного кристалла, эти ионы гидратируются.

Вещества, распадающиеся в растворе на ионы называются электролитами. Электролитами являются соли, кислоты, основания, а также вода ( Копылов А.С. и др. Водоподготовка в энергетике, стр.19-21).

Электролит может диссоциировать на ионы полностью и частично. Это зависит от вида электролита, его концентрации  в растворе, а также от температуры раствора.

Одной из количественных характеристик неполной электролитической диссоциации является степень диссоциации.

Степень диссоциации — это степень распада молекул электролита на ионы в водном растворе, равная:

ά=Nдисс/N0

где Nдисс – это число продиссоциированных молекул, а N0 – это число молекул.

| Нужно запомнить | Для настоящих электролитов понятие о степени диссоциации в разбавленных растворах не существует, потому что эти электролиты не «поставляют» в раствор молекул. |
| --- | --- |

Степень диссоциации обычно определяется по данным измерения электропроводности растворов, которая прямо пропорциональна концентрации свободно движущихся ионов. При этом получается не истинные ά, кажущиеся значения, потому что ионы при движении к электродам сталкиваются  и  частично уменьшают свою подвижность, особенно при высокой концентрации раствора ( W. Schröter, Chemie, 1989, S. 171)

1.3. Классификация электролитов.

Все электролиты различаются на настоящих и потенциальных.

Настоящие электролиты находятся в виде ионов, еще до того как они будут расплавлены или переведены в раствор.

К ним относятся все типичные соли, которые в твердом состоянии образуют твердую кристаллическую решетку(, например, вещества, формулы которых NaNO3; K2SO4; CaCl2 …).

Потенциальные электролиты образуют ионы при переходе вещества в раствор или расплав.

К потенциальным электролитам относятся вещества, состоящие из молекул с сильно полярными ковалентными связями.

Также электролиты бывают слабые и сильные. Сила электролитов в водном растворе определяется их степенью диссоциации.

Потенциальные электролиты, которые в разбавленном водном растворе диссоциируют полностью, называются сильными электролитами.

Истинные значения степени диссоциации этих электролитов равны 1, а кажущиеся значения ά изменяются в пределах от 50% до 100%. К сильным электролитам относят настоящие электролиты, а также HCl, HNO3, H2SO4 и т.д.

Потенциальные электролиты, которые в разбавленном водном растворе диссоциируют частично, называются слабыми электролитами.

Значения степени диссоциации таких электролитов в растворе значительно меньше 1, или 100%. К слабым электролитам относят HCN, NH3* H2O, H2CO3 и т.д.

У каждого электролита есть ещё одна характеристика – активность.

В растворах настоящих электролитов, построенных из ионов, электропроводность никогда не соответствует полной диссоциации, потому что при большом количестве катионов и анионов между ними возникает электростатическое напряжение, и кажущаяся концентрация ионов оказывается меньше их истинной.

Поэтому состав концентрированных растворов электролитов решили характеризовать не аналитической концентрацией электролита, а так называемой действующей, или активностью электролита.

1.4.Электропроводность .

Тема моей работы – «Электропроводность растворов», но за всё время мы ещё ничего не сказали об электропроводность. Давайте же разберём, что это такое.

Электропроводимость – это численное выражение способности водного раствора проводить  электрический ток.

Электрическая проводимость воды зависит в основном от концентрации растворенных минеральных солей и температуры. Минеральную часть воды составляют ионы Na+, K+, Ca2+,Mg2+, Cl-, SO42-, HCO3-. Этими ионами и обусловливается электропроводимость природных вод. Присутствие других ионов, например Fe3+, Fe2+, Mn2+,Al3+, NO3-, HPO42-, H2PO4-, не сильно влияет на элек-

тропроводимость, если эти ионы не содержатся в воде в значительных количествах (например, нижевыпусков производственных или хозяйственно-бытовых сточных вод). По значениям электропроводимости можно приближенно судить о минерали-

зации воды ( Беликова С.Е., Водоподготовка, Справочник для профессионалов, 2007, стр.21)

Существуют разные виды электропроводности:

- ионная

- дырочная

- электролитическая

и т.д.

Ионная электропроводность, электропроводность, обусловленная упорядоченным передвижением в веществе ионов.

Дырочная электропроводность - электропроводность полупроводника или кристаллического диэлектрика, обусловленная перемещением электронных или ионных дырок (дырка – не занятое электроном энергетическое состояние) проводимости под действием внешнего электрического поля.

Электролитическая электропроводность – это способность жидкости передавать электрический ток.

Существует также прыжковая электропроводность. Механизм прыжковой электропроводности состоит том, что электрон «перепрыгивает» с одного донора на другой, который не имел до этого электрона.

Теперь поговорим об удельной электрической проводимости.

Удельная электрическая проводимость растворов, характеризуемая электрической проводимостью 1 см3 жидкости с размером граней 1 см и выражаемая в См/см, является важным показателем качества природной воды и обработанной воды. Удельная проводимость воды, не содержащей примесей, при 25 оС составляет 0,063 мкСм/см.. Удельная проводимость воды используется для измерения общего количества растворенных твердых веществ.

Удельная проводимость водных растворов, т.е. проводников второго рода, зависит от температуры, концентрации типа электролита, степени его диссоциации и скорости движения ионов и измеряется методами кондуктомитрии  (Громогласов А.А. и др. Водоподготовка: процессы и аппараты, стр. 23.) .

1.5 Кодуктометрия.

Методы исследования свойств растворов, основанные на измерении их электропроводности называют кондуктометрией.

Наиболее часто кондуктометрия используется для определения концентраций веществ в растворах в виде кондуктометрического титрования, а также для определения констант диссоциации, ассоциации и комплексообразования. При проведении кондуктометрического титрования точки эквивалентности определяют по изломам на зависимостях электропроводности раствора от объема добавленного титранта. Кондуктометрическое определение концентрации можно проводить в окрашенных и мутных средах, когда применение индикаторов затруднено. Для проведения анализа необходимо, чтобы при добавлении титранта протекала реакция, изменяющая электропроводность раствора. Это могут быть реакции нейтрализации, осаждения, комплексообразования. При этом изменение электропроводности обусловлено изменением числа и вида ионов, находящихся в растворе. Рассмотрим кислотно-основное кондуктометрическое титрование, например, титрование раствора хлороводорода раствором гидроксида натрия. В этом случае по мере прибавления титранта ионы Н+, находящиеся в растворе вследствие диссоциации HCl, будут связываться с гидроксид ионами, вносимыми в раствор. В результате этого в растворе будет происходить замена ионов водорода на эквивалентное количество ионов натрия, общее же число ионов в растворе остается постоянным. Так как подвижность ионов водорода выше, чем ионов натрия, то при этом электропроводность раствора будет снижаться. Так будет происходить вплоть до точки эквивалентности. Когда же вся кислота будет нейтрализована, прибавление титранта будет приводить к увеличению количества ионов в растворе и, соответственно, к росту электропроводности. Таким образом,

кривая титрования – зависимость электропроводности от количества добавленного титранта – сильной кислоты сильным основанием будет u иметь минимум, соответствующий точке эквивалентности. Раствор слабой кислоты, например, уксусной, имеет низкую электропроводность, вследствие малости степени ее диссоциации. При постепенном добавлении к такому раствору сильного основания происходит нейтрализация; при этом

образуется, как правило, хорошо диссоциирующая соль, что приводит к увеличению числа ионов в растворе и росту электропроводности. После точки эквивалентности наблюдается более резкое возрастание электропроводности, так как в растворе накапливаются обладающие большой подвижностью ионы гидроксила и ионы натрия. Таким образом, кривая титрования слабой кислоты сильным основанием будет иметь излом, соответствующий точке эквивалентности. Различный характер изменения электропроводности для сильных и слабых кислот позволяет использовать кондуктометрическое титрование для определения концентрации сильной и слабой кислот при их совместном нахождении в растворе. При этом на кривой титрования будут наблюдаться характерные изломы, как и при отдельном титровании. Первый из них соответствует точке эквивалентности сильной кислоты, второй – слабой, так как в начале, в присутствии сильной кислоты, слабая находится в молекулярном состоянии и в реакцию с основанием не вступает (Ельцов С.В. и др., Физическая и коллоидная химия, 2005, стр.97).

Теперь я хотела бы рассказать о таких приборах , как кондуктометры.

Кондуктометры представляют собой приборы для измерения удельного сопротивления или удельной проводимости, которые используются для контроля качества воды, конденсата или пара.

Рекомендуемые области применения:

- фармакология

- медицина

- биохимия

- биофизика

- химические технологии

- пищевая промышленность

- водоочистка

- водоподготовка на очистительных сооружениях

Главным назначением кондуктометров является анализ свойств и качества воды, ее пригодность для хозяйственного употребления. Широко применяются кондуктометры в случаях, когда необходим следить за условиями  развития водной флоры и фауны. С помощью электропроводности возможно косвенно оценить электрохимический состав воды и сопоставить его с параметрами среды, благоприятной для развития живых организмов. Именно это обусловило популярность кондуктометров в профессиональной аквариумистике (www.ecounit.ru).

1.4. Итоги.

- Вещества, растворы или расплавы которых проводят электрический ток, называются электролитами. К электролитам принадлежат щелочи, соли и многие кислоты. Щелочи и соли в водных растворах или расплавах диссоциируют на ионы, из которых их кристаллические решетки. Кислоты при растворении в воде диссоциируют с образованием ионов гидрооксония и ионов кислотных остатков.

- Распад электролитов на положительно заряженные ионы – катионы и отрицательно заряженные ионы – анионы называется электролитической диссоциацией.

- Электрическую диссоциацию можно рассматривать как обратимый процесс. Отношение числа диссоциированных молекул к общему числу введенных в раствор молекул электролита называется степенью диссоциации электролита в данном растворе.

- Один электролит даже в относительно концентрированных растворах диссоциирует практически нацело и называется сильным электролитами, степень диссоциации которых даже в разбавленных растворах мала, называются слабыми электролитами.

- Электрпроводность – способность раствора или расплава проводить электрический ток.

- Кондуктометрия используется для определения концентраций веществ в растворах, а также для определения констант диссоциации, ассоциации и комплексообразования