ГБОУ гимназия № 1505

«Московская городская педагогическая гимназия-лаборатория»

Диплом

## Использование построения эквипотенциальных линий поля для определения электрических свойств материалов образцов искажающих карту поля.

автор: ученик 10 класса «А»

Украинцев Сергей

Руководитель: Дмитриев Г.В.

Москва

2013

Оглавление

Введение…………………………………………………………………2

1.Глава…………………………………………………………………...4

2.Глава…………………………………………………………………...8

# Введение

# В настоящее время стали широко использоваться электростатические распылители. Они намного удобнее обычных распылителей, т. к. создаётся направленный факел краски. Главный принцип электростатической окраски заключается в том, что жидкий раствор краски, соприкасаясь с электродом, которым оборудован каждый электростатический краскораспылитель, получает отрицательный заряд, и после распыления его частицы направленно движутся к заземленному окрашиваемому изделию по силовым линиям электростатического поля, возникающим между краскораспылителем и изделием. Выводы моей работы могут быть использованы для усовершенствования изделий подобного рода. Благодаря электростатическому полю ионы краски двигаются непосредственно на окрашиваемую поверхность, и таким образом минимизируется разлетание частиц краски по сторонам. Также выводы моей работы могут дать полезную информацию такой области электроники как ионная бомбардировка. Ионная бомбардировка это часть микроэлектроники.  В связи с техническим прогрессом очень большое распространение получила микроэлектроника. Ионная бомбардировка поверхности твердых тел это взаимодействие поверхности твердого тела с направленным потоком ионов. Приводит к возникновению различных процессов, связанных с объемным и поверхностным рассеянием бомбардирующих ионов. Ионная бомбардировка требуется для создания микрочипов, которые используются в: компьютерах, телевизорах, телефонах и т. д.

# Целью моей работы будет визуализация построения эквипотенциальных линий электрического поля при внесении в него материалов искажающих карту поля.

# В соответствии с целью, я могу сформулировать 5 задач:

# 1) Изучение теоретического материала по данной проблеме.

# 2) Сборка установки.

# 3) Проведение опытов.

# 4) Систематизация результатов исследования.

# 5) Составление выводов и рекомендаций.

# Глава

# Элетростатика – наука о поведении электрических зарядов и электрических полей, образованных этими электрическими зарядами. Электрический заряд – физическая величина характеризующая взаимодействие тел, обладающих этой характеристикой. Наличие электрического заряда проявляется в том, что заряженная частица ( тело ) взаимодействует с другой заряженной частицой ( телом ). Существует два вида зарядов Положительный и отрицательный. При этом  разноимённые заряды притягиваются, а одноимённые отталкиваются. Обычно число положительных зарядов в теле равно числу отрицательных и тогда алгебраическая сумма зарядов равна 0, а тело является не заряженным. Но если тела заряжены то они подчиняются закону Кулона: два точечных электрических заряда взаимодействуют между собой в вакууме с силой прямо пропорциональной величине каждого из зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними (формула)

# Под точечным зарядом понимается тело размерами, которого в условии данной задачи можно пренебречь.

# На данный момент науке известно, что взаимодействие между зарядами передаётся через силовое поле, образованное зарядом. Это поле называют электрическим полем. У каждого заряда есть своё электрическое поле.

# На заряды находящиеся в электрическом поле действует сила со стороны этого поля. Если в  некоторую точку электрического поля поместить заряд qп, назовём его пробный заряд, то о существовании поля можно судить по силе  F, действующей на пробный заряд. Отношение этой силы F к пробному заряду qп можно выбрать в качестве характеристики поля в данной точке. Эту величину называют напряжённостью электрического поля Е. (формула)

# Графически электростатическое поле можно представить в виде линий напряжённости ( силовых линий ). Линии напряжённости проводят так, чтобы касательная к ним в любой точке совпадала с вектором Е.

# Силовые линии начинаются на положительном заряде и уходят в бесконечность или, начавшись в бесконечности, заканчиваются на отрицательном заряде ( свойство непрерывности силовых линий ).

# Электрическое поле внутри проводников. Проводники – тела, содержащие огромное количество свободных электрически заряженных частиц. Эти частицы могут перемещаться внутри проводника под действием сколь угодно малой силы.

# Для равновесия зарядов в проводнике необходимо выполнение следующих условий:

# Напряжённость внутри проводника везде равна 0. Потенциал внутри проводника должен быть постоянным.

# Напряжённость на поверхности проводника должна быть в каждой точке направлена по нормали к поверхности.

# Если мы сообщим проводнику некий заряд, то он распределится по поверхности так, что бы эти условия равновесия были соблюдены.

# Электроёмкость. Если проводнику сообщить заряд, то он распределится по поверхности, так что бы напряжённость внутри проводника стала равной 0. Если сообщить ещё один заряд, то он должен распределиться так же, как и первый, иначе он создаст поле в проводнике отличное от 0.  В следствии этого потенциал поверхности проводника пропорционален находящемуся на нём заряду q=Cφ. Коэффициент пропорциональности С между потенциалом, возникающем у проводника при сообщения ему заряда q, и величины этого заряда, называется электроёмкостью. Она зависит от формы, размера и свойств среды.

# Конденсатор – система двух проводников, называемых обкладками, которые имеют одинаковые по величине, но противоположные по направлению заряды. Зарядом конденсатора считается модуль заряда одной из обкладок. Плоский конденсатор – две параллельные пластины. Электроёмкостью С конденсатора называется коэффициент пропорциональности  между зарядом конденсатора и разностью потенциалов на его обкладках q=C(φ1-φ2)=qU. Величина емкости конденсатора определяется формой, расстояние между обкладками, размером и свойствами диэлектрика C= εε0S/d (S – площадь обкладок, d – расстояние между обкладками, ε – диэлектрическая проницаемость среды между обкладками).

# Электрическое поле в диэлектриках. В диэлектриках отсутствуют свободные заряженные частицы, они связаны в атомы и молекулы. Если вещество состоит из симметричных молекул (Н2, О2, N2), то в отсутствии внешнего поля, собственный дипольный момент (физическая векторная величина р, численно равная произведению величин зарядов q на вектор смещения, от отрицательного заряда к положительному p=qι) равен 0, и центр положительных зарядов совпадает с центром отрицательных. Такие диэлектрики называются неполярными.

# При внесении неполярного диэлектрика в электрическое поле в каждой молекуле заряженные частицы начинают смещаться в противоположные стороны в зависимости от знака, следовательно на одном краю молекулы появляется положительный заряд а на другом отрицательный, сама молекула при этом превращается в электрический диполь. Электрический диполь – система двух одинаковых по величине и разных по знаку зарядов. Прямая, проходящая через центры этих зарядов, называется осью диполя.

# У несимметричных молекул (CO, HCl, NH) центры положительных и отрицательных зарядов не совпадают, следовательно молекулы обладают собственным дипольным моментом отличным от 0. Такие диэлектрики называют полярными.  При отсутствии внешнего поля в таком  диэлектрике дипольные моменты направлены хаотически и суммарно равны 0.

# Исследование потенциального электрического поля. Допустим что электрические заряды, создающие поле, находятся на проводниках, помещённых в безграничный однородный диэлектрик. Под действием поля диэлектрик поляризуется, но при этом справедливо что q=0. При этом согласно теореме Остроградского-Гаусса   EdS=0 . Из последнего следует что однородная диэлектрическая среда не является истоком или концом линий напряжённости поля следовательно характер расположения линий в диэлектрике такое же как и вакууме. Диэлектрическая среда влияет на величину поля, значения параметров Е и φ, на густоту линий напряжённости, но не на структуру поля.

Список литературы

1) Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. \\http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=635599. Ссылка действительна на 20.11.2012.

2) Башлачев В.А., Белинский Б.А., Дмитриев Г.В. Методические указания к лабораторным работам по физике. Ч. I. – М..: ФГОУ ВПО МГАУ, 2008.

3) Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б. Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. учреждений  – М..: Просвещение, 2005.